Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Piec elektryczny (Starowa Góra) - 1 szt.

Parametry: 2 poziomowy z termoobiegiem, komora 530x650x340 mm, zasilanie 400V, moc 14 kW, wymiary 900x900x1120 i podstawa do pieca

Szafa chłodnicza (Bronisin Dworski) – 1 szt.

Parametry: 2 drzwiowa, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, automatyczne odszranianie, filtr przeciwpyłkowy, 6 półek powlekanych, samodomykające drzwi z zamkiem na klucz, profilowany uchwyt otwierania drzwi, komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej,  obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary półek WxD: 650x530 mm, wymiary wewnętrzne (WxDxH) 1340x680x1400, okres gwarancji 12 miesięcy.

Witryna chłodnicza (Stara Gadka) – 1 szt.

Parametry: witryna chłodnicza lakierowana, nośność półek do 8 kg, urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała), 3 półki w komplecie, elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem, wbudowany zamek na klucz, automatyczne odszranianie, wymiary półek WxD: 505x365 mm, minimalna odległość pomiędzy półkami to ok 7 cm, wnętrze szafy z tworzywa sztucznego, przeznaczona do prezentacji produktów, okres gwarancji 12 miesiące, Czynnik chłodniczy: R 600 a / 90 g, Strefa klimatyczna: 4, Napięcie - U (V): 230, Wysokość - H (mm): 1850, Głębokość - D (mm): 600, Szerokość - W (mm): 600, Pojemność - V (l): 361, Moc elektryczna (kW): 0.13, Temperatura min. (°C): 2, Temperatura max. (°C): 8, Pojemność netto (l): 258, Strefa klimatyczna: 4.

Szafa chłodnicza (Czyżeminek) – 1 szt.

Paramtery: szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej automatyczne odszranianie, filtr przeciwpyłkowy, grubość ścianki 60 mm, regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 półki z tworzywa sztucznego GN 2/1, samodomykające drzwi z zamkiem, profilowany uchwyt otwierania drzwi, obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej wymiary wew. WxDxH (mm): 540x680x1380, okres gwarancji 12 miesięcy, Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Wysokość - H (mm): 2000, Głębokość - D (mm): 810, Szerokość - W (mm): 680, Pojemność - V (l): 537, Moc elektryczna (kW): 0.353, Temperatura min. (°C): -2, Temperatura max. (°C): 8, Pojemność netto (l): 376, Roczne zużycie energii (kWh/rok): 434, Strefa klimatyczna: 4, Dobowe zużycie energii (kWh/dzień): 1.19.

Piec konwekcyjny (Huta Wiskicka) – 1 szt.

Parametry: piec konwekcyjny z nawilżaniem, manualny, 4x430x340/4xGN 2/3, P 3.1 kW, manualny, intuicyjny panel sterowania, termostat bezpieczeństwa, regulacja czasu od 0–60 minut i tryb non-stop, rozmiar komory 450x340x345 mm, 4 perforowane blachy w komplecie, prowadnice kompatybilne z rozmiarem GN 2/3 (4xGN 2/3), odległość między poziomami prowadnic ~ 80 mm, przyłącze wodne ¾, okres gwarancji 24 miesiące. Poziom głośności (dB): ~ 70, Rozmiar blach (mm): 430x340/GN 2/3, Napięcie - U (V): 230, Zasilanie: prąd, Częstotliwość (Hz): 50/60, Waga - M (kg): 35, Wysokość - H (mm): 540, Głębokość - D (mm): 665, Szerokość - W (mm): 590, Moc elektryczna (kW): 3.1, Temperatura min. (°C): 50, Temperatura max. (°C): 250, Ilość półek (szt): 4.

Szafa chłodnicza (Rzgów) - 2 szt.

Paramtery: szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej automatyczne odszranianie, filtr przeciwpyłkowy, grubość ścianki 60 mm, regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 półki z tworzywa sztucznego GN 2/1, samodomykające drzwi z zamkiem, profilowany uchwyt otwierania drzwi, obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej wymiary wew. WxDxH (mm): 540x680x1380, okres gwarancji 12 miesięcy, Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Wysokość - H (mm): 2000, Głębokość - D (mm): 810, Szerokość - W (mm): 680, Pojemność - V (l): 537, Moc elektryczna (kW): 0.353, Temperatura min. (°C): -2, Temperatura max. (°C): 8, Pojemność netto (l): 376, Roczne zużycie energii (kWh/rok): 434, Strefa klimatyczna: 4, Dobowe zużycie energii (kWh/dzień): 1.19.

Piec elektryczny (Kalino) - 1 szt.

Parametry: piec elektryczny 2 poziomowy z termoobiegiem, komora 530x650x340 mm, zasilanie 400V, moc 14 kW, wymiary 900x900x1120.

Kuchnia gazowa (Kalinko) - 1 szt.

Parametry:  kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, kontrolki pracy oraz zasilania, system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania, konfiguracja palników: 3,5+2x5+7 Kw, redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy), wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce żeliwne ruszty, płomień pilotowy,  zabezpieczenie przeciwwypływowe, trzy poziomy prowadnic, piekarnik z termoobiegiem na blachy 600x400/GN 1/1, możliwość podłączenia na 230 V, Ruszt 600x400 w zestawie, okres gwarancji 24 miesiące, przystosowane do gazu: G20(2E;2H) 20mbar, Zasilanie: gaz/prąd, Częstotliwość (Hz): 50,, wysokość - H (mm): 850, Głębokość - D (mm): 700, Szerokość - W (mm): 800, Moc elektryczna (kW): 6.5, Moc gazowa (kW): 17.

Kuchnia gazowa (Romanów) - 1 szt.

Parametry: kuchnia gazowa ECO z piekarnikiem elektrycznym, 6-palnikowa, kontrolki pracy oraz zasilania, system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania, redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy do 33% maksymalnego zużycia gazu), wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce, żeliwne ruszty, płomień pilotowy, zabezpieczenie przeciwwypływowe, konfiguracja palników: 3x3.5+3x5 kW, trzy poziomy prowadnic, piekarnik z termoobiegiem na blachy 600x400/GN 1/1, możliwość podłączenia na 230 V, Ruszt 600x400 w zestawie, okres gwarancji 24 miesiące, przystosowane do gazu: G20(2E;2H) 20mbar, Zasilanie: gaz/prąd, Częstotliwość (Hz): 50, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość - D (mm): 700, Szerokość - W (mm): 1200, Moc elektryczna (kW): 6.5, Moc gazowa (kW) 25.5.

Kuchnia gazowa (Guzew) - 1 szt.

Parametry: kuchnia gazowa ECO z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 17+6.5 kW, U G20 kontrolki pracy oraz zasilania, system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania, konfiguracja palników: 2x3.5+2x5 kW, redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy do 33% maksymalnego zużycia gazu), wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce, żeliwne ruszty, płomień pilotowy, zabezpieczenie przeciwwypływowe, trzy poziomy prowadnic, piekarnik z termoobiegiem na blachy 600x400/GN 1/1, możliwość podłączenia na 230 V, Ruszt 600x400 w zestawie, okres gwarancji 24 miesiące, przystosowane do gazu: G20(2E;2H) 20mbar, Zasilanie: gaz/prąd, Częstotliwość (Hz): 50, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość - D (mm): 700, Szerokość - W (mm): 800, Moc elektryczna (kW): 6.5, Moc gazowa (kW): 17.

Podstawa do pieca konwekcyjno-parowego (Prawda) - 1 szt.

Parametry: podstawa do pieca, wykonana ze stali nierdzewnej, 5 par prowadnic na GN 1/1, okres gwarancji [miesiące]: 24, Wysokość - H (mm): 650, Głębokość - D (mm): 645, Szerokość - W (mm): 704.

Piec konwekcyjno-parowy (Prawda) - 1 szt.

Parametry:  piec konwekcyjno-parowy, 7xGN1/1, P 10.2 kW manualny, wyłącznik drzwiowy,  wewnetrzne oświetlenie LED, przyłacze wody 3/4 cala, regulacja wilgotności od 0 do 100 %, regulacja czasu od 0–120 minut i tryb non-stop, komin sterowany manualnie, odległość między prowadnicami ~ 67 mm, rozmiar komory 620x405x545 mm, sygnalizacja Led - temp., czas i nawilżania, rewers wentylatora, podwójna, bezpieczna szyba, okres gwarancji 24 miesiące, Poziom głośności (dB): ~70, Napięcie - U (V): 400, Zasilanie: prąd, Częstotliwość (Hz): 50/60, Drzwi otwierane na: lewo, Waga - M (kg): 78, Wysokość - H (mm): 830, Głębokość - D (mm): 860, Szerokość - W (mm): 790, Moc elektryczna (kW): 10.2, Temperatura min. (°C): 50, Temperatura max. (°C): 250, Ilość półek (szt): 7, podstawa pod piec typu GN1/1, wykonana ze stali nierdzewnej, 5 par prowadnic na GN 1/1, okres gwarancji 24 miesiące, Wysokość - H (mm): 650, Głębokość - D (mm): 645, Szerokość - W (mm): 704.

Piec elektryczny (Grodzisko) - 1 szt.

Parametry: piec elektyczny 2 poziomowy z termoobiegiem, komora 530x650x340 mm, zasilanie 400V, moc 14 kW, wymiary 900x900x1120.