Zapytanie ofertowe na zadanie: „Dostawa oraz montaż altany w Kalinie i zakup wyposażenia”

Gmina Rzgów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) oraz Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro netto.

Złożona oferta dotyczy realizacji zadania pn. „Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Kalinie” na potrzeby realizacji tzw. grantów sołeckich współfinansowanych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż altany w Kalinie i zakup wyposażenia.

Altanę należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz załączonym do ogłoszenia projektem.

Wyposażenie altany ma być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

1 część: Dostawa oraz montaż altany w Kalinie.

Dane techniczno - materiałowe

Wymiar podstawowy 450cm szerokość x 450cm długość

Wysokość słupów 220cm o przekroju 14cm x 14 cm

Przekrój krokiew i jętek 13cm x 6cm

Deska (pióro-wpust) 19mm

Dach 4 spadowy kryty papą i gontem

Konstrukcję wiaty zaprojektowano jako konstrukcję drewnianą - z drewna świerkowego o klasie c-24 struganego oraz szlifowanego. Słupy drewniane mocowane do stóp fundamentowych betonowych za pomocą kotew stalowych zatopionych w betonie. Konstrukcje dachu stanowią krokwie dachowe wsparte na murłatach. Dach kryty jest gontem bitumicznym w kolorze czerwonym. Zabezpieczenie drewna środkami grzybobójczymi, a następnie malowane 3 krotnie środkiem tikkurila valtti color New 5054

Podstawa słupa regulowana – gwintowana, umożliwiająca montaż elementów drewnianych z podłożem betonowym.

Dach

Dach czterospadowy, symetryczny o kącie pochylenia połaci dachowej 35” kryty papom oraz gontem bitumicznym w kolorze czerwonym. Konstrukcja dachu drewniana (wg projektu konstrukcji). Nadbitka drewniana o gr. min 19mm składana na pióro-wpust  na całej powierzchni dachu malowana impregnatem firmy tikkurila w kolorze konstrukcji drewna. Konstrukcja dachu w postaci więźby drewnianej - krokwie w rozstawie co ok' 90 cm z podparciem krokwi na murłatach o przekroju 14x14cm. Połączenia elementów dachu bez użycia łączników stalowych jedynie na połączenia ciesielskie. Wykończenie dachu obróbkę blacharską należy wykonać z blach płaskich ocynkowanych i malowanych z zachowaniem parametrów i kolorów dachowych. Grubości blachy dostosowana do rodzaju wykonywanej obróbki. Odwodnienie należy wykonać po obwodzie wiaty z zastosowaniem rynny  PCV min 110 cm

Wypełnienie miedzy słupami

Brak.

Podłoga

Brak.

2 część: Zakup wyposażenia.

Stoły ławki

W altanie mają się znajdować 2 rzędy stołów drewnianych o długości ok. 4 m i szerokości 80 cm każdy. Konstrukcja stołów to krzyżaki o wymiarach w przekroju 14 x 4 cm będące nogami oraz blat wykonany z desek bez łączeń wzdłużnych o wymiarach 14 x 4 cm.

Ławki zaprojektowane po obu stronach stołu z czego z jednej siedziska bez oparć, a z drugiej wolnostojące ławy z oparciami. Przekrój materiałów użytych to drewno świerkowe minimum 14x 4 cm.

Dodatkowo jeden komplet stół + dwie ławy z oparciami  dł. kompletu 2,5 m.

II.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

30 dni od podpisania umowy.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI:

- Wykonawca wystawi fakturę oddzielnie dla pierwszej i drugiej części zamówienia, po wykonaniu zakresu robót i odebraniu go bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, co będzie potwierdzone protokołem odbioru.

- Należności dla Wykonawcy zrealizowane zostaną poleceniem przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w umowie.

IV.	KRYTERIA WYBORU OFERT:

Potwierdzenie wykonania min. 2 szt. altan montowanych na terenach użyteczności publicznej.

Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena przedmiotu zamówienia 100%.

Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

2. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

a) Formularz Ofertowy - według załączonego wzoru (zał. nr 1 do zapytania ofertowego),

b) Referencje potwierdzające wykonanie min. 2 szt. altan montowanych na terenach  użyteczności publicznej.

3. Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia, podając ją w złotych polskich w kwocie brutto wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna być podana w PLN cyfrowo i słownie.

4. Ofertę należy złożyć, osobiście albo pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Rzgowie) w siedzibie Zamawiającego, do dnia 13-09-2019 r. do godz. 15:00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Oferta na

Dostawę oraz montaż altany w Kalinie i zakup wyposażenia

5. Nie wypełnienie wszystkich pozycji w formularzu ofertowym dla danego zadania, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

6.  Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.

8. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania na stronie internetowej www.bip.rzgow.pl

9. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

10. Oferta może być dostarczona osobiście przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego albo przesłana pocztą na adres Zamawiającego pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona przed upływem wyznaczonego terminu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą pocztową.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

12. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

VIII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU WYKONAWCAMI:

w sprawach merytorycznych oraz formalnych:

imię i nazwisko:	Miron Ossowski

Tel. (42) 214-11-11

e-mail: mossowski@rzgow.pl

w terminach w godzinach pracy Zamawiającego

Załączniki:

- Formularz Ofertowy

- Wzór umowy

- Rys. 1

- Rys. 2

- Rys. 3

Rzgów 06-09-2019 r.