Zał. 1  Opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA WYPOSAŻENIA AV- DOM KULTURY W RZGOWIE PRZY UL. SZKOLNEJ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wymienionych elementów wyposażenia w wykańczanym obecnie, nowo wybudowanym budynku Domu Kultury w Rzgowie, wykonywanym w ramach zadania pn.”Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie.” w ramach projektu pn: „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”.

Dostarczone i montowane urządzenia mają być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych   i prawnych a także zamontowane i gotowe do użytku.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń:

| Lp | Element wyposażenia | Wyszczególnienie i charakterystyka | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System nagłośnienia | Zestaw głośnikowy typ 1 – 1szt. , Pasmo przenoszenia (+/-3dB): co najmniej 60Hz – 16kHz, Niesymetryczna dyspersja w płaszczyźnie poziomej, Dyspersja znamionowa: w płaszczyźnie poziomej pomiędzy 25° + 55° a 30° + 65°, Dyspersja znamionowa: w płaszczyźnie pionowej pomiędzy 38° a 42°, Konstrukcja wykorzystująca dwa głośniki niskotonowe o średnicy co najmniej 10” , Konstrukcja wykorzystująca co najmniej sześć głośników średniowysokotonowych, Czułość (1W/1m): , moduł LF, co najmniej 93dB, moduł HF, co najmniej 106dB, Maks. SPL: moduł LF 127dB (peak), moduł HF 135dB (peak), Możliwość łączenia zestawów w klastry dla uzyskania wymaganej ch-ki kierunkowości w płaszczyźnie pionowej. 2. Zestaw głośnikowy typ 2 – 1szt. Pasmo przenoszenia (+/-3dB): co najmniej 60Hz – 16kHz, Niesymetryczna dyspersja w płaszczyźnie poziomej, Dyspersja znamionowa: w płaszczyźnie poziomej pomiędzy 55°+ 25° a 65° + 30°, Dyspersja znamionowa: w płaszczyźnie pionowej pomiędzy 38°a 42°, Konstrukcja wykorzystująca dwa głośniki nisko tonowe o średnicy co najmniej 10” , Konstrukcja wykorzystująca co najmniej sześć głośników średnio wysoko tonowych, Czułość (1W/1m): moduł LF, co najmniej 93dB, moduł HF, co najmniej 106dB, Maks. SPL: moduł LF 127dB (peak), moduł HF 135dB (peak), Możliwość łączenia zestawów w klastry dla uzyskania wymaganej ch-ki kierunkowości w płaszczyźnie pionowej | 1 |
| 2 | monitor sceniczny aktywny przeznaczony do zastosowań profesjonalnych | Konstrukcja dwudrożna, Przetworniki: co najmniej 1 wysokotonowy oraz co najmniej 1 niskotonowy o średnicy 12", Pasmo przenoszenia (-6 dB): co najmniej od 51Hz – 20 kHz, Dyspersja: w płaszczyźnie pionowej i poziomej pomiędzy 70°a 80°, Maksymalny SPL (w odl. 1m): co najmniej 132 dB (szczytowo), Sumaryczna moc wzmacniacza (część niskotonowa + wysokotonowa) co najmniej 2000W (szczytowo), Kolor: czarny, Waga: nie większa niż 22 kg, Wbudowany procesor DSP z możliwością zapisywania ustawień użytkownika. Informacje wyświetlane na wbudowanym wyświetlaczu LCD, Możliwość wprowadzenia opóźnienia: co najmniej 95 milisekund, Wejścia: mikrofonowo - liniowe na złączu typu kombo XLR/TRS, wejście liniowe mini jack 3.5mm, Wyjścia: bezpośrednie dla wejść na złączach XLR/TRS na złączach typu XLR, sumy po potencjometrach poziomu sygnałów wejściowych na złączu XLR, Funkcja automatycznego przechodzenia w stan wstrzymania, Możliwość ustawienia na statywie pionowo i z pochyleniem | 4 |
| 3 | mikser cyfrowy audio 32 kanałowy | Co najmniej 32 przedwzmacniacze mikrofonowe,C zęstotliwość próbkowania przetworników AD i DA: co najmniej 192kHz, co najmniej 25 suwaków zmotoryzowanych o długości co najmniej 100mm, Interfejs AES 50 do podłączenia z cyfrowym stageboxem, Pochylona dla wygody użytkownika część obudowy z wyświetlaczem kolorowym o przekątnej co najmniej 6.9”, | 1 |
| 4 | odtwarzacz CD/MP3 | Urządzenie do odtwarzania materiału audio, dostępnego na nośnikach półprzewodnikowych, takich jak karty pamięci SD / SDHC oraz pamięci USB lub na płytach CD (CD-DA, CD-R, CD-RW), Obsługa plików WAV, MP3, MP2, WMA i AAC , co najmniej dziesięć klawiszy bezpośredniego dostępu do dowolnie wybranych folderów z nośnika SSD, Możliwość zgrania materiału z płyt audio CD do SD / SDHC / nośnika USB w formacie MP3 albo WAV do celów archiwizacji lub odtwarzania na innych urządzeniach. Pitch Control co najmniej ± 13% dla płyt CD, co najmniej 10 sekundowa pamięć anti-shock , Zestaw symetrycznych i niesymetrycznych wyjść analogowych, Wyjście słuchawkowe z regulacją poziomu, Koncentryczne i optyczne wyjścia cyfrowe , Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, Możliwość montażu rackowego. | 1 |
| 5 | subwoofer | Co najmniej 1 przetwornik niskotonowy o średnicy co najmniej 18”, magnes neodymowy, Moc nominalna głośnika: co najmniej 1200W, Cewka głośnika o średnicy co najmniej 4”, Maksymalne wychylenie cewki głośnika: co najmniej 10mm, Pasmo przenoszenia: co najmniej od 42Hz do 120Hz (-3dB), Pasmo przenoszenia co najmniej od 34Hz do 160Hz (-10dB), Maksymalny SPL: co najmniej 135dB (szczytowo), czułość (1W/1m): co najmniej 98dB (półprzestrzeń), Impedancja 4 Ohm, | 2 |
| 6 | wzmacniacz | Moc: co najmniej 1 x 2400W/4Ohm (w trybie mostka), Moc: co najmniej 2 x 1200W/2Ohm, Wzmacniacze pracujące w klasie D, Wbudowany procesor DSP, Pasmo przenoszenia co najmniej 20 Hz – 20 kHz (+0 dB/ -1dB), Stosunek S/N: co najmniej 102dB, Współczynnik tłumienia: co najmniej 195, Wbudowany wyświetlacz LCD, Przystosowany do montażu w szafie rack, Waga do 10kg | 2 |
| 7 | Mikrofon bezprzewodowy doręczny | Zakres częstotliwości pracy UHF: co najmniej 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz, Typ modulacji radiowej: sygnał cyfrowy, Zakres dynamiki: co najmniej 120 dBA, Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne: co najmniej od 20Hz do 20kHz (+/-1dB), 0,1%THD, Pasmo przenoszenia przetwornika nadajnika: minimum 50Hz- 15kHz, specjalnie kształtowana charakterystyka dla zastosowań wokalnych i mowy, charakterystyka kierunkowa kapsuły/typ:kardioidalna/dynamiczna, Szyfrowanie sygnału: co najmniej 256 bitowe, certyfikowany standard AES, konieczny do prowadzenia zajęć i podczas wystepów artystycznych. Zasięg do 100m. Zakres regulacji czułości wejścia co najmniej 60dB na odbiorniku. Liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu co najmniej 2400. Minimalny czas pracy na 2 bateriach alkalicznych typu AA do 8h. Możliwość użycia dedykowanego akumulatora w nadajniku, wskaźnik czasu pracy podawany w godzinach i minutach. Obudowa metalowa. | 3 |
| 8 | reflektor teatralny | Źródło światła: lampa halogenowa o mocy co najmniej 1200W, 4 obrotowe noże profilowe, Regulacja kąta świecenia: co najmniej od 30° do 55°, Zasięg: co najmniej od 4.2 do 11.8m, W zestawie ramka na filtry barwne, siatka zabezpieczająca, Podwójny mikro włącznik umożliwiający bezpieczną wymianę lampy, Możliwość wyświetlania gobo, Odbłyśnik szklany o średnicy co najmniej 65mm i nie większym niż 70mm, Tacka lampy na zawiasie, Gniazdo lampy: GX 9.5, Masa: nie większa niż 12kg. linka zabezpieczająca w komplecie. | 6 |
| 9 | Oświetlenie zewnętrzne i naświetlacze LED RGB | Źródło światła: co najmniej 9 diod LED RGBWAP o mocy 12W każda, Żywotność źródła światła: co najmniej 50 000h, Kąt wiązki: od 20°do 25°, Kąt pola: od 38° do 42°, Średnica soczewek: od 40mm do 45mm, Strumień światła: co najmniej 1215lux (3m), Kanały DMX: co najmniej 6/9/11 lub 23 kanały, Aktualizacja 40mm do 45mm, Aktualizacja oprogramowania: aktualizacja przez łącze DMX | 6 |
| 10 | Mikrofon bezprzewodowy, nadajnik paskowy, mikrofon nagłowny | Zakres częstotliwości pracy UHF: co najmniej 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz, Typ modulacji radiowej: specjalistyczny, sygnał cyfrowy, Zakres dynamiki: co najmniej 120 dBA, Pasmo przenoszenia, zniekształcenia harmoniczne: co najmniej 20Hz-20kHz (+/-1dB), 0,1%THD, Zakres regulacji wzmocnienia audio: co najmniej 60dB (co 1dB), Wyświetlacz LCD: o wysokim kontraście, konieczny do prowadzenia zajęć i podczas występów artystyczych. Nadajnik bodypack Zakres częstotliwości pracy UHF: co najmniej 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz Typ modulacji radiowej: sygnał cyfrowy. Zakres dynamiki: co najmniej 120 dBA. Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne: co najmniej od 20Hz do 20kHz (+/-1dB), <0,1%THD. Szyfrowanie sygnału: co najmniej 256 bitowe, certyfikowany standard AES. Moc promieniowana w.cz.: przełączana 1mW i 10mW Liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu: co najmniej 2400. Zasięg pracy nadajnika: minimum 100m w optymalnych warunkach. Zakres regulacji czułości wejścia: 60dB na odbiorniku. Typ złącza wejściowego: 4 bolcowy mini konektor (TA4M). Możliwość użycia dedykowanego akumulatora w nadajniku, wskaźnik czasu pracy podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach. Minimalny czas pracy na akumulatorze: co najmniej 10 godz. Minimalny czas pracy na 2 bateriach alkalicznych typu AA: co najmniej 9 godz. Obudowa metalowa. | 3 |

Opisane wyposażenie należy podłączyć do istniejącego okablowania, sprawdzić poprawność działania i zapewnić ich funkcjonalność.

Zadanie realizowane przez Gminę Rzgów pt: „Zakup wyposażenia jako metoda na oferowanie nowych usług Kultury” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.