OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rzeczowy zakres zadania PN rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Piecowej w Starowej Górze

sieć wodociągowa -rury PE100RC Ø 110 SDR 17- 260mb -przewiert sterowany

- hydrant p.poż. nadziemny Ø 80  - 2sztuki

- Przecisk pod jezdnią 10mb – rura Ø160 płozy 1,5cm szt 10

- Odejścia ( przyłącza) do działek w pasie drogi 5 szt ( 16mb)-rura PEHD 40/32

Przewody -  Rury  z PE 100-RC / PP Typ 3 PLUS (dwuwarstwowa) z wkładką detekcyjną. Średnica rur Ø 110 x 6,6  na ciśnienie robocze do 1,0 MPa o połączeniach zgrzewanych.

Połączenia rur w węźle hydrantowym wykonać przy pomocy trójników żeliwnych kołnierzowych i  tulei PE wraz z kołnierzami ze stali nierdzewnej. Podejście do hydrantu p-poż.  projektuje się wykonać z rur i kształtek żeliwnych Ø 80 wg PN-84/H-74101.

### Uzbrojenie sieci wodociągowej:

- Zasuwa dwukołnierzowa miękkouszczelniona - żeliwo sferoidalne –uszczelnienie potrójne, klin       powleczony gumą EPDM, śruby stalowe nierdzewne z nakładkami zabezpieczającymi,

- Obudowa teleskopowa fi 80

- Skrzynka do zasuw duża PEHD z zeliwną pokrywą

-  Hydrant z podwójnym zamknięciem, łamany, kolor czerwony  RD – 1500 mm – kolumna -żeliwo sferoidalne, trzpień stal nierdzewna, certyfikat p.poż.

-Króciec dwukołnierzowy FF sfero

-opaski do nawiercania na rurę PE Ø110,

żeliwne z gwintem przyłączeniowym 1 ¼ cala- szt . 5

Zasuwa do przyłączy domowych DN 1 ¼ cala z obustronnymi złączami do zgrzewania do rur PE Ø 40 szt. 5

-	Obudowa teleskopowa do zasuw domowych szt 5

-	Skrzynki do zasuw domowych  duże PEHD z zeliwną pokrywą

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej przy włączeniu się projektowanego wodociągu w ulicy Granicznej.