OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rzeczowy zakres zadania PN rozbudowa sieci wodociągowej w Czyżeminku na dz.nr 136/3 i 109

- sieć wodociągowa rury PE100RC Ø 110 SDR 17- 51mb

- hydrant p.poż. nadziemny Ø 80  - 1sztuka

- Przecisk pod jezdnia 5mb

Przewody -  Rury z PE 100-RC / PP Typ 3 PLUS (dwuwarstwowa) z wkładką detekcyjną. Średnica rur Ø 110 x 6,6  na ciśnienie robocze do 1,0 MPa o połączeniach zgrzewanych.

Połączenia rur w węźle włączeniowym i  hydrantowym wykonać przy pomocy trójników żeliwnych kołnierzowych i  tulei PE wraz z kołnierzami ze stali nierdzewnej. Podejście do hydrantu p-poż.  projektuje się wykonać z rur i kształtek żeliwnych Ø 80 wg PN-84/H-74101.

### Uzbrojenie sieci wodociągowej:

- Zasuwa dwukołnierzowa miękkouszczelniona - żeliwo sferoidalne –uszczelnienie potrójne, klin       powleczony gumą EPDM, śruby stalowe nierdzewne z nakładkami zabezpieczającymi,

- Obudowa teleskopowa fi 80

- Skrzynka do zasuw duża PEHD z zeliwną pokrywą

-  Hydrant z podwójnym zamknięciem, łamany, kolor czerwony  RD – 1500 mm – kolumna -żeliwo sferoidalne, trzpień stal nierdzewna, certyfikat p.poż.

-Króciec dwukołnierzowy FF sfero

-