Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Agregat prądotwórczy

## EP 10000 E z AVR. Silnik Honda GX 630, jednofazowa prądnica o mocy maksymalnej 10kW oraz 20 litrowy zbiornik. Dane techniczne - Model: EP10000E
Moc max.: 10 kW 
Moc nom.: 9 kW 
Gniazda AC: 1 x 230 V 16 A, 1 x 230 V 32 A 
Gniazda DC: brak 
LWA /Stopień ochrony: do zabudowy / IP23 
Rodzaj silnika: GX630 
Moc max.: (norma SAE J1349) 20,8 KM 
Rozruch: elektryczny 
Długość: (złożone rączki) 1020 mm 
Szerokość: 550 mm 
Wysokość: (z kółkami) 600 mm 
Masa sucha: 146 kg 
Zbiornik paliwa: 20 l 
Czas pracy: 4,7 h

## Zestaw transportowy (pompowane koła)

## Gwarancja min. 12 miesięcy

## (ilość 1 szt.)

2.Zestaw hydrauliczny

HTS 90 /LSH 4 to kompletny zestaw do otwierania drzwi i cięcia, w walizie transportowej, z pompą ręczną i wężem hydraulicznym. Do zastosowania podczas otwierania metalowych drzwi ze skomplikowanymi zamkami lub drzwi przeciwpożarowych w czasie prowadzenia akcji ratowniczych. Dwa w jednym: wyważanie drzwi i cięcie pedałów z pompą ręczną i wężem w jednej walizie transportowej.

Skład zestawu: wyważacz do drzwi HT 90, przecinak pedałów LC 75/40, pompa ręczna, wąż, waliza.

Dane techniczne:

Siła cięcia 75 kN

Siła rozpierania 90 kN

Skok 10 mm

Roztwarcie ostrzy 40 mm

Waga zestawu 17,1

Gwarancja min. 12 miesięcy

(Ilość: 1 zestaw)