Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Torba ratownicza.

Zestaw ratownictwa medycznego  PSP R1. Zawartość zestawu: Torba ratownicza PSP R1, zestaw Szyn Kramera, Deska ortopedyczna. Zestaw zgodny z wymogami zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG z lipca 2013 r. zgodny z załącznikiem nr 3.

SKŁAD ZESTAWU:

I. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych.

II. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii.

- Rurki ustno-gardłowe wielorazowe ( 6 rozmiarów )

- Jednorazowe maski krtaniowe lub jednorazowe rurki krtaniowe 3szt.

(w kpl. maska lub rurka rozm. 3,4,5 + strzykawka + lubrykant)

- Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym 3szt.

- Ssak ręczny z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci - komplet. 1 kpl.

- Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację czynną i bierną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym)

Maski silikonowe w 2 rozmiarach twarzowe obrotowe o 360 stopni całkowicie przezroczyste

- Worek samorozprężalny dla dzieci umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym)

Maska silikonowa w 2 rozmiarach twarzowa obrotowa o 360° całkowicie przeźroczysta

- jałowe filtry antybakteryjne Barrierbac „S” 5 szt.

- Jednorazowy zestaw do tlenoterapii biernej tj. 3 przeźroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej. Dwie duże i jedna mała, rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi - przeźroczyste

- Przewód tlenowy 10m 1 szt.

10. Butla tlenowa aluminiowa 2,7 na tlen medyczny 1 szt. ( 400 litrów O2 przy ciśnieniu          roboczym 150 bar ) z zaworem w wersji DIN ¾’ napełnianie standard polski, ciśnienie robocze min. 200 atm.)

- Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006

- mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe

- regulator przepływu tlenu obrotowy, min. przepływ maksymalny 25l/min

- gniazdo szybkozłącza w systemie AGA

# III. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć

1. Kołnierz szyjny regulowany dla dorosłych 2 szt.

2. Kołnierz szyjny regulowany pediatryczny 1 szt.

3. Zestaw szyn typu Kramer w osobnej torbie.

Wymiary 14 powleczonych szyn stanowiących komplet:

- 1500 x 150 mm

- 1500 x 120 mm - 800 x 120 mm - 600 x 80 mm

- 1200 x 120 mm - 800 x 100 mm - 600 x 70 mm

- 1000 x 100 mm - 700 x 100 mm - 250 x 50 mm 2szt.

- 900 x 120 mm 2szt. – 700 ×70 mm

4. Deska ortopedyczna ze stabilizacją głowy i kpl. 4 pasów mocujących

IV. Zapewnienie komfortu termicznego

- Folia aluminiowa „ Folia życia ” 5 szt.

V. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran

Zestaw opatrunkowy / szt.

## Opatrunki:

- Osobisty „W” 2 szt.

- kompresy gazowe jałowe 10 szt. 9 cm x 9 cm

- gaza opatrunkowa 1m2 5 szt.

- gaza opatrunkowa ½m² 5 szt.

- gaza opatrunkowa ¼ m2 5 szt.

- opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm 4 szt.

- opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm 8 szt.

- chusta trójkątna tekstylna 4 szt.

- bandaż elastyczny o szer. 10 cm 3 szt.

- bandaż elastyczny o szer. 12 cm 3 szt.

- siatka opatrunkowa nr 2 1 szt.

- siatka opatrunkowa nr 3 1 szt.

- siatka opatrunkowa nr 6 3 szt.

- przylepiec z opatrunkiem 1 szt. 6 cm x 1 m

- przylepiec bez opatrunku 2 szt. 5 cm x 5 m

- opatrunek wentylowy na ranę kl. piersiowej 2 szt.

- opaska zaciskowa taktyczna 2 sz.

- Zestaw uzupełniający :

- aparat do płukania oka 1 szt.

- rękawice ochronne nitrylowe 5 par

- worek plastikowy z zamknięciem na odpady koloru czerwonego 2 szt.

- płyn do dezynfekcji rąk AHD 250ml 1 szt.

- nożyczki ratownicze atraumatyczne o dł. 19cm 1 szt.

- folia do przykrywania zwłok 3 szt.

- okulary ochronne 2 szt.

- 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10ml 5 szt.

- 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250ml 2 szt.

- Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała 2 kpl.

(2 worki strunowe, zimny kompres, koc przeciwwstrząsowy )

# VI. Opatrywanie oparzeń

Opatrunki Water Jel w torbie

- na twarz 30×40 cm 2 szt.

- wymiar 10×10 cm 1 szt.

- wymiar 20×46cm 2szt.

- wymiar 20×55cm 2 szt. .

- żel w butelce 120ml 2szt.

- nożyczki 1szt.

Defibrylator.

| Impuls defibrylacyjny | Dwufazowy, opadający wykładniczo. Parametry impulsu są korygowane zależnie od impedancji pacjenta. |
| --- | --- |
| Terapia | Szczytowe natężenie prądu defibrylacyjnego u dorosłych: 32 A (nominalnie 150 J) pod obciążeniem 50 Ω. Defibrylacja dzieci (z zainstalowanym opcjonalnym kluczem niemowląt/dzieci): 19 A (nominalnie 50 J) pod obciążeniem 50 Ω. |
| Protokół | Urządzenie wykorzystuje wstępnie skonfigurowane ustawienia. Protokoły defibrylacji i resuscytacji można dostosować za pomocą oprogramowania. |
| Szybka defibrylacja | Możliwość wykonania defibrylacji po zakończeniu resuscytacji typowo w ciągu 8 s. |
| Bateria | Min. 4 lata przy przechowywaniu i konserwacji według wskazówek podanych w instrukcji obsługi |

Parametry środowiskowe:

| Szczelność Odporność na strumień wody IPX5 zgodnie z IEC60529 Ochrona przed pyłem IP5X zgodnie z IEC60529 |  |
| --- | --- |
| Temperatura Praca/gotowość: 0° – 50°C Odporność na uderzenie 225 kg Odporność na wibracje Praca: zgodnie z MILSTD 810F Fig. 514.5C-17, przypadkowe Gotowość: zgodnie z MILSTD 810F Fig. 514.5C-18, skok sinusoidalny. EMI (wypromieniowanie/odporność) CISPR II grupa I, klasa B, IEC 61000-4-3 oraz IEC 61000-4-8 |  |

Wyposażenie dodatkowe:

Klucz pediatryczny

skrzynka lub torba

Zestaw szkoleniowy ( elektrody+mata) do AED

Detektor wielogazowy.

Detektor wielogazowy badający od 1 do 4 zagrożeń gazowych:

- siarkowodór

- tlenek węgla

- tlen

- gazy palne

Detektor wielogazowy zapewniający wodoodporność — mogący pracować do 45 minut na głębokości 1,2 m. 

Standardowe funkcje detektora:
 - Gwarantowana praca przez co najmniej 12-godzinną zmianę — nawet przy temp. -20°C — bez pogorszenia zdolności wykrywania DGW wodoru, acetylenu i innych palnych gazów
 - Wytrzymały akumulator litowo-polimerowy wielokrotnego ładowania — przetestowany w ekstremalnych środowiskach
 - Ergonomiczny i łatwy do noszenia — nie obciążający użytkownika
 - Stężenia gazów wyświetlane w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu LCD
 - Stopień ochrony zapewniający maksymalne zabezpieczenie przed pyłem i wodą — do 45 minut na głębokości 1,2 m
 - Łatwa obsługa (z zabezpieczeniem przed manipulacją przez osoby niepowołane) - na wyświetlaczu LCD
 - Funkcja autotestu działania czujników, stanu naładowania akumulatora, ciągłości obwodów elektrycznych oraz alarmów dźwiękowych/wizualnych po uruchomieniu urządzenia
 - Kompatybilny ze stacją dokującą, co pozwala przeprowadzać zautomatyzowane testy sprawności i kalibrację
 - Kompatybilny z oprogramowaniem do raportowania i zarządzania posiadanymi urządzeniami
 - Menu dostępne w wielu językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i portugalskim

Okres gwarancji: 2 lata

Detektor napięcia.

Detektor prądu przemiennego ostrzegający o obecności odkrytych urządzeń znajdujących się pod wysokim napięciem elektrycznym. Urządzenie z wyprzedzeniem ma ostrzegać dźwiękiem i migającą lampką o obecności wysokiego napięcia przemiennego, bez potrzeby dotykania powierzchni. Sygnał dźwiękowy wydawany przez detektor oraz migający sygnał wizualny (dioda LED) zwiększa swą częstotliwość wraz ze zbliżaniem się do źródła napięcia.

- wskazanie: sygnał dźwiękowy i świetlny (LED) prędkość przerywana dźwięku rośnie (lub maleje) wraz ze zbliżaniem się

(oddalaniem) do przewodnika.

- zakres częstotliwości: napięcia przemienne 20 Hz do 100 Hz

- autotest: wbudowany 3 sekundowy test po włączeniu

- izolacja: obudowa z PCV (należy unikać dotykania przewodów wysokiego napięcia).

- bezpieczeństwo: przyrząd wewnętrznie bezpieczny

- baterie: 4xAA alkaliczne, NEDA 15A, Duracell MN 1500 lub podobne

- żywotność baterii: praca ciągła: 300 godzin, typowy czas pracy 1 rok

- kontrola baterii: wbudowana z ostrzeżeniem o wyczerpaniu baterii

- odporność na wodę: obudowa bryzgoszczelna

- zakres temperatur pracy: - 30 do +50°C

- waga z bateriami: do 600 g

Okres gwarancji: 12 miesięcy

Bosak dielektryczny.

Bosak teleskopowy dielektryczny nie przewodzący prądu (do 30 kV). Teleskopowy system umożliwia szybkie użycie, a także sprawne przenoszenie urządzenia. Idealny do tworzenia otworów odprowadzających!

Cechy bosaka teleskopowego dielektrycznego:

- teleskopowy bosak dielektryczny usprawnia prace strażaków

- Zasięg :

  - pracy: 7.5 m

  - max. długość: 6.0 m

  - min. długość: 1.85 m

- waga: do 3 kg

Blokowanie poszczególnych sekcji drążka odbywa się w dowolnym ich położeniu. Współpracuje z hakami i instalatorami do zawieszenia liny roboczej, czujnikami akustycznymi i innymi urządzeniami, które współdziałają z głowicą. Możliwość zastosowania nasadki przedłużającej.

W skład produktu wchodzi:

Hak roboczy duży - otwarcie 85 mm.

Hak podwieszający do głowicy lub drążka teleskopowego. Mocowanie gwintowe.

Latarka akumulatorowa.

Ładowana latarka kątowa EX-ATEX:

| Czas ładowania: | 10 h |
| --- | --- |
| Czas pracy: | tryb moonlight:15 dni |
| Czas pracy tryb niskiej mocy: | Wersja ładowalna: 10h; |
| Czas pracy tryb wysokiej mocy: | Wersja ładowalna: min. 3h 30min; |
| Materiał: | wytrzymały nylon / obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym |
| Moc światła: | Min. 175 lm |
| Moc światła tryb wysoki: | Min. 175 lm/ 41 000 cd (wg ANSI/FL1) |
| Numer Atex : | II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga / II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb |
| Rodzaj ładowania: | 230V AC + 12V DC |
| Zasięg światła: | min. 405 m |
| Zasilanie: | 230V AC, 12 V D |

Ładowana

Gwarancja: 12 miesięcy

Pilarka do drewna (lekka).

Pilarka spełniająca normy emisji spalin EU II

### Dane techniczne

| Moc kW/KM | 2,8/3,8 |
| --- | --- |
| Pojemność skokowa cm³ | 55,5 |
| Ciężar kg 1) | do 5,6 |
| Podziałka piły łańcuchowej | 3/8 " |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) 2) | 116 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2) | 103 |
| Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 3) | 4,5/4,5 |

1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej 
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A) 
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Gwarancja: 12 miesięcy

Pilarka do drewna (ratownicza).

Pilarka do drewna (ratownicza)

### Dane techniczne

| Moc kW/KM | 4,4/6 |
| --- | --- |
| Pojemność skokowa cm³ | 76,5 |
| Ciężar kg 1) | do 7,2 |
| Podziałka piły łańcuchowej | 3/8 " |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) 2) | 117 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2) | 105 |
| Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 3) | 5,8/5,3 |

1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej 
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A) 
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Akcesoria wchodzące w skład produktu: prowadnica o długości min. 50 cm (z wymiennym wierzchołkiem prowadnicy), specjalna piła łańcuchowa z pancerzem wykonanym z płytek ze stopów metali twardych o wysokiej udarności oraz ogranicznik głębokości rzazu.

Gwarancja: 12 miesięcy