ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

I. Gmina Rzgów, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie następującego zadania: „Zakup systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 15 czujników wraz z montażem oraz zapewnieniem usługi monitoringu i serwisu w tracie użytkowania”.

II. Wydział prowadzący sprawę:Urząd Miejski w Rzgowie, Referat Gospodarki Komunalnej

III. Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2017 roku, poz.1579)

IV. Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: „Zakup systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 15 czujników wraz z montażem oraz zapewnieniem usługi monitoringu i serwisu w tracie ich użytkowania, udostępnienie aplikacji mobilnej oraz widget prezentujący wyniki na stronę www zamawiającego i wskazanych partnerów”.

V. Opis przedmiotu zamówienia:

Oczekiwana przez Zamawiającego funkcjonalność systemu wraz z minimalnymi wymogami sprzętowymi i funkcjonalnymi stawianym urządzeniom składowym:

1. Komunikacja z serwerem wykonawcy gromadzącym i udostępniającym informacje z czujników za pomocą sieci Wi-Fi lub GSM (sposób przesyłu informacji zostanie pisemnie uzgodniony z wykonawcą w trakcie instalacji w wybranych lokalizacjach uzgodnionych z Wykonawcą tak aby maksymalnie zoptymalizować pomiar).

Miejscowości i ilość czujników:

- Rzgów – 3 czujniki

- Starowa Góra – 2 czujniki

- Stara Gadka – 1 czujnik

- Grodzisko i Konstantyna – 1 czujnik

- Bronisin Dworski – 1 czujnik

- Huta Wiskicka i Tadzin – 1 czujnik

- Romanów – 1 czujnik

- Kalinko – 1 czujnik

- Kalino – 1 czujnik

- Gospodarz – 1 czujnik

- Guzew i Babichy – 1 czujnik

- Prawda i Czyżeminek – 1 czujnik

2. Urządzenie pomiarowe musi zapewnić następujące pomiary (zaproponowane urządzenie może mierzyć inne dodatkowe parametry nie wymagane przez zamawiającego):

• pomiar temperatury;

• pomiar wilgotności powietrza;

• pomiar ciśnienia atmosferycznego nad poziomem morza, przeliczony z wartości podawanych przez urządzenie z uwzględnieniem wysokości na jakiej zostanie zamontowany;

• pomiar stężenia pyłów PM2.5;

• pomiar stężenia pyłów PM10.

3. Wykonawca musi zapewnić bezpłatny dostęp do ogólnodostępnej platformy informacyjnej dla mieszkańców Gmin Rzgów wizualizującej wyniki pomiarów opisanych w pkt.2 w czasie rzeczywistym.

4. Wykonawca musi zapewnić dedykowany widget dla zamawiającego w celu publikacji danych na wskazanych przez Zamawiającego stronach www.

5. System musi zapewniać comiesięczne raporty w cenie abonamentu.

6. Stopień ochrony urządzeń musi być co najmniej na poziomie IP 32.

7. Wykonawca musi udostępnić darmową aplikację mobilną, prezentującą wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym dostępną dla minimum 2 systemów Android i IOS.

8. Wyniki pomiarów dostępne na platformie i aplikacjach mobilnych, muszą zapewnić dostęp do historii z min. 12 godzin.

9. Informacja z sensora musi przedstawiać zebrane dane pomiarowe zgodnie z europejskim wskaźnikiem jakości powietrza CAQI (Common Air Quality Index). Prezentacja tych danych musi być przedstawiona w serwisie www oraz aplikacji mobilnej,

10. Wykonawca musi prezentować na swoich ogólnodostępnych stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych wyniki pomiarów, informując jednocześnie o właścicielu czujnika (sensora). Przynajmniej jedne źródło informacji (strona internetowa lub aplikacja mobilna) musi być wyposażone w narzędzie umożliwiające pokazanie urządzeń wykonawcy składającego ofertę.

11. Aplikacja mobilna musi być wyposażona w prezentację lokalizacji czujników za pomocą mapy np. map Google lub równoważnych. Aplikacja mobilna musi lokalizując położenie odbiornika proponować prezentację wyników pomiarów z najbliższego do jego położenia czujnika/czujników.

| Indeks jakości powietrza | Zanieczyszczenia powietrza |
| --- | --- |
|  | PM 10 [µg/m3] | PM 2,5 [µg/m3] |
| Bardzo dobry | 0-25 | 0-15 |
| Dobry | 25-50 | 15-30 |
| Umiarkowany | 50-90 | 30-55 |
| Dostateczny | 90-135 | 55-82,5 |
| Zły | 135-180 | 82,5-110 |
| Bardzo zły | >180 | >110 |

VI. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: dostawa i montaż do 28 lutego 2018 roku, serwis i monitoring przez cały okres użytkowania urządzeń.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

• wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 dostawy wraz z montażem minimum 10 urządzeń pomiarowych (dla jednego zamawiającego) o parametrach nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia;

• wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi monitoringu, na rzecz dwóch różnych Zamawiających, jakości powietrza pełnionego przez okres co najmniej 7 m-cy dla min. 10 urządzeń pomiarowych (jednego zamawiającego) o parametrach nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.

VIII. W przypadku zainteresowania wykonaniem niniejszego zadania Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty:

• Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zaproszenia.

• Wykaz dostaw i usług wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw i należyte wykonanie bądź wykonywanie usług – załącznik nr 2 do zaproszenia. W przypadku usługi wykonywanej czyli niezakończonej referencja nie może być wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

• Wykaz czujników – załącznik nr 3 do zaproszenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zdalnej weryfikacji danych wskazanych w ww. złączniku poprzez:

• wykonanie zrzutów ekranu z ogólnodostępnego serwisu udostępnionego bezpłatnie przez wykonawcę dla użytkowników sieci internet oraz aplikacji mobilnej;

• ocenę czy udostępnione przez wykonawcę informacje na stronach www są zgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w pkt. V , ppkt 3, 8, 9, 12(chyba, że taka funkcjonalność występuje w aplikacji mobilnej);

• ocenę czy udostępnione przez wykonawcę informacje w aplikacjach mobilnych są z zgodne wymaganiami Zamawiającego opisanymi w pkt. V , ppkt 3, 7, 8, 12(chyba, że taka funkcjonalność występuje na stronach www), 13.

Uwagi:

1. Formularz ofertowy, wykaz dostaw i usług oraz wykaz czujników muszą być złożone w oryginale, w języku polskim. Referencje mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku podpisania dokumentów i wykazów przez inne osoby Wykonawca musi przedłożyć pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej notarialnie.

IX. Wizja lokalna

1. Zamawiający umożliwi zainteresowanym wykonaniem zadania przeprowadzenie wizji lokalnej. W celu dokonania wizji lokalnej należy się skontaktować telefonicznie z Magdaleną Górską, tel. (42) 214-12-10 wew.132, w celu ustalenia terminu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin miejsca montażu czujników wykazanych przez Wykonawcę w załączniku numer 3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wybranych lokalizacji wymienionych w załączniku numer 3 w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Weryfikacja działania czujnika będzie polegała na zaprezentowaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę na ogólnodostępnym portalu odczytu danych z czujnika, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego opisanym w zaproszeniu pkt.V ppkt 2.

X. Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

2. Oferta nie spełniająca warunków i zapisów niniejszego zaproszenia podlega odrzuceniu i nie będzie oceniana przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz do jego zamknięcia bez dokonania wyboru oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów zaproszenia przed upływem terminu składania ofert.

XI. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta na zakup systemu do pomiaru jakości powietrza, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, sekretariat pok.21 lub

b) przesłać na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów  z informacją „oferta na zakup systemu do pomiaru jakości powietrza, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert” w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18.01.2018 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców (pocztą ub drogą elektroniczną: mgorska@rzgow.pl) z dopiskiem „Zapytanie do zadania pn: „Zakup systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 15 czujników wraz z montażem oraz zapewnieniem usługi monitoringu i serwisu w tracie użytkowania”. Zamawiający opublikuje zapytania i odpowiedzi na stronie internetowej, na której opublikowano zaproszenie do złożenia ofert. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie.

3. Sposób obliczania ceny oferty.

Wykonawca powinien podać całkowitą cenę brutto wykonania zadania. Cena łączna powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena musi być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Nie dopuszcza się oferowania cen wariantowych. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

XII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi:

Kc - najniższa cena - waga 100 %

1. Do oceny w przypadku kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (dostawy i montażu urządzeń wraz z opłatą abonamentową). Miesięczna opłata abonamentowa za monitoring nie może przekraczać 45% wartości urządzenia.

2. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3. . Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, w przypadku gdy wybrany pierwotnie wykonawca odstąpi od podpisania umowy.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania na stronie internetowej Zamawiającego.

Wybranemu wykonawcy Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy.

XIV. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wykaz dostaw/usług

3. Wykaz czujników

4. Projekt umowy