ZL.69.2016.GK                                            Rzgów, dnia 22.12.2016 r

Działając na podstawie Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na :

Konserwację oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2017r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2017r.

a) zamówienie obejmuje:

- prowadzenie bieżącej konserwacji obwodów oświetleniowych,

- naprawę linii oświetleniowych nn po uszkodzeniach,

- naprawę kabli i konserwację wyjść kablowych na słupy,

- naprawę i wymianę bezpieczników zabezpieczających obwody oświetleniowe, w stacjach, w skrzyniach sterowniczo-zabezpieczeniowych oświetlenia,

- ustawianie zegarów sterujących,

- wymianę źródeł światła, kondensatorów, dławików,

- przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej oraz wymianę, uszkodzonych i zużytych elementów sterowania,

- wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych oraz utrzymanie w należytej czystości opraw, kloszy i odbłyśników,

- remont i konserwację drzwiczek, wnęk kablowych (słupy oświetlenia wydzielonego),

- konserwację tablic sterowniczych i rozdzielczych oraz szafek oświetleniowych,

- konserwację konstrukcji wsporczych (wysięgniki itp.),

- remont i wymianę kabla oświetleniowego w zakresie:

- lokalizacja uszkodzenia,

- wymiana uszkodzonego kabla,

- pomiary elektryczne,

- utylizacja zużytych źródeł światła,

- uzupełnienie i wymiana uszkodzonych kloszy opraw,

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej w zakresie:

- książka zgłoszeń,

- przeglądów,

- powiadomienie odbiorców o przerwach w dostawie energii związanych z pracami konserwacyjnymi

- koszt dostępu do stacji trafo,

- koszt uszkodzenia/kradzieży zegarów.

b) struktura systemu oświetleniowego będącego przedmiotem zamówienia:

- liczba punktów świetlnych 752 szt.

W/w stan ilościowy może ulec zmianie w wyniku prowadzonych na terenie gminy inwestycji. W przypadku zmiany ilości punktów oświetleniowych powyżej 10 szt. do umowy na wykonanie zamówienia zostaną wprowadzone zmiany w formie aneksu.

2. Wymagany czas wykonania zadania/okres obowiązywania umowy:

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

3. Kryterium wyboru:

Cena- 100%

4. Miejsca i terminy:

Oferty z ceną ryczałtową netto i brutto i VAT złożone na formularzu ofertowym Wykonawcy Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia należy złożyć do dnia 30.12.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 21 (sekretariat).

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Włodzimierz Kaczmarek, tel. 42 214 12 33

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie oraz zebrać wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na wartość oferty, być niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianej usługi.

Wyłącza się możliwość korzystania przy wykonaniu zlecenia z podwykonawstwa.

Dane w/s zamówienia oraz załączniki do niniejszego zaproszenia dostępne są na stronie internetowej: bip.rzgow.tensoft.pl (zakładka: zamówienia publiczne).

Wszystkie załączniki stanowiące integralną część Zaproszenia Nr ZL.69.2016.GK

Załącznik Nr 1 - Wykaz opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów

- Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy,

- Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

- Załączniki Nr 4 - Oświadczenie

Zatwierdził:

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński