Wszyscy oferenci

Dotyczy przetargu nieograniczonego:

„Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku”

Nr OSPGr1/2016

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ do w/w przetargu.

Czy zamawiający wymaga żeby wysokociśnieniowy agregat wodno pianowy opisany w pkt.3 wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) załącznik nr 1 do SWIZ, posiadał aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dziennik Ustaw nr 85 z dni 27 kwietnia 2010.

Odnośnie powyższego pytania informujemy, że zamawiający nie wymaga takiego świadectwa.

Prosimy o wyjaśnienie :

1. Zamawiający w specyfikacji technicznej pkt „Opis pojazdu”– załącznik nr 1 do SWIZ ,wymaga:

Pkt 4. „Napęd samochodu na koła tylne -16 cali”

Pkt 5. „Tylne koła podwójne”

Pkt. 6 „Samoblokujący się mechanizm różnicowy tylnej osi”

Pkt. 7 „Zawieszenie tylnej osi wzmocnione fabrycznie”

Pkt. 18 „Ścianka działowa z oknem”

Prosimy o wyjaśnienie czym Zamawiający kierował się wprowadzając takie zapisy do opisu

przedmiotu zamówienia ?

Odnośnie pkt 4, 5, 6, 7, wynika to z faktu że pojazd będzie użytkowany z obciążeniem bliskim maksymalnego zarówno w czasie jazdy jak i garażowania oraz ze stanu dróg występujących na terenie działania jednostki.

Odnośnie pkt 18 nie jest wymagany.

2. Zamawiający w specyfikacji technicznej pkt „Zabudowa pożarnicza”– załącznik nr 1 do SWIZ, wymaga:

Pkt 6 Długość zabudowy min 2650 mm , szerokość min 2170 mm

Pkt. 7 Szerokość rolet bocznych – po 2 rolety na stronę o szerokości min 1250 mm

Pkt. 8 Roleta w ścianie tylnej o szerokości min 880 mm

Prosimy o wyjaśnienie czym Zamawiający kierował się wprowadzając takie zapisy do opisu

przedmiotu zamówienia ?

Odnośnie pkt. 6 wynika on z minimalnej szerokości rolet.

Odnośnie pkt. 7 wynika on z gabarytów montowanego sprzętu  np. 2 motopompy oraz rozmiarów typowych pojemników na przewożony sprzęt o wymiarach podstawy 600x400.

Odnośnie pkt 8 wynika on z faktu że planujemy tam zamontować agregat wysokociśnieniowy oraz węże w 75 złożone w kasetonach.

Zamawiający w specyfikacji technicznej pkt „Zabudowa pożarnicza”– załącznik nr 1 do SWIZ, wymaga:

Pkt. 12 – Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie

pożarnicze?

Proszę o podanie jaki sprzęt Zamawiający zamierza umieścić na półkach lub określenie

wytrzymałości półek ?

Odnośnie pkt 12 na półkach mocowane będą piły: do drewna, do betonu i stali, kasetony z wężami tłocznymi, pompy do wody, sprzęt ratownictwa medycznego, sprzęt ratownictwa chemicznego, sprzęt burzący typu łomy, siekiery, młoty, dodatkowo szpadle, łopaty, miotły, armatura wodna, stojak hydrantowy, klucze hydrantowe, aparaty powietrzne, ubrania ochronne stosowane w ratownictwie chemicznym, inne drobne sprzęty pomocnicze typu kanistry, skrzynki narzędziowe itp.

4. Zamawiający w specyfikacji technicznej pkt „Wyposażenie dodatkowe”– załącznik nr 1 do

SWIZ ,wymaga:

Pkt. 4 – „Mocowanie na sprzęt ratowniczy dostarczony przez OSP”

Proszę o określenie jaki sprzęt ma być zamontowany ?

Pkt. 5 – „Podest do ładowania radiostacji przenośnych i latarek”

Proszę określić co Zamawiający rozumie przez podest, oraz podanie ilości radiostacji

przenośnych i ilości latarek, z podaniem mocy?

Pkt.6 – „Ogrzewanie niezależne min. 2kW z rozprowadzeniem na zabudowę”

Proszę o wyjaśnienie powyższego zapisu , czy Zamawiający wymaga tylko rozprowadzenia

ogrzewania na zabudowę , czy celem jest zabezpieczenie agregatu przed zamarznięciem ?

Odnośnie pkt. 4 będzie to sprzęt wymieniony wyżej.

Odnośnie pkt 5 przez podest rozumiemy półkę zamontowaną pomiędzy siedzeniami kierowcy i dowódcy o rozmiarach umożliwiających zamontowanie co najmniej trzech zasilaczy radiostacji nasobnych i dwóch zasilaczy do latarek. Przykładowa moc zasilaczy radiostacji to około 500 miliamper.

Odnośnie pkt 6 celem jest zapewnienie dodatniej temperatury we wnętrzu zabudowy za pomocą ogrzewania niezależnego np. typu „webasto”.

Pkt. 8 – „ 3 szt. półek pionowych wysuwanych o wysokości co najmniej 1000 mm i długości

1300 mm, zamontowane w przedniej części pojazdu”

Prosimy o wyjaśnienie czym Zamawiający kierował się wprowadzając takie zapisy

do opisu przedmiotu zamówienia, oraz określić co zamawiający przewiduje zamontować

na w/w półkach ?

Odnośnie pkt. 8 kierowano się ergonomią i maksymalnym wykorzystaniem przestrzeni zabudowy, zamontowane na nich będzie część sprzętu wymienionego wyżej np. sprzęt burzący część armatury wodnej, aparaty ODO.

Pkt 11- „na dachu ma być zapewnione miejsce na drabinę nasadkową

trzyelementową i 2 węże ssawne”

Proszę o podanie jaki typ drabiny Zamawiający posiada , oraz czy wymaga

zamontowania uchwytów do mocowania w/w sprzętu, czy tylko zapewnienie miejsca?

Odnośnie pkt. 11 wymagane jest zapewnienie mocowań dla dwóch węży ssawnych, oraz drabiny nasadkowej drewnianej typu DN 2,7.

W związku z ukazaniem się przetargu na lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga aktualnego na dzień składania ofert świadectwa dopuszczenia wydanego przez CNBOP w Józefowie?

Odnośnie pytania dotyczącego świadectwa dopuszczenia wydanego przez CNBOP (zamawiający rozumie że pytanie dotyczy pojazdu) potwierdzamy, że będzie ono wymagane na dzień składania ofert.