ZAŁ. Nr 4

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ 106402E WE WSI BRONISIN DWORSKI

W GM. RZGÓW  od km 0+000 do km 0+220

- Przedmiot inwestycji, zakres, lokalizacja.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej nr 106402E w Bronisinie Dworskim , gm. Rzgów o łącznej długości 220,00m.

Szerokość jezdni bitumicznej po wybudowaniu 4,00m.

Projektowana droga mieści się w granicy pasa drogowego na działce nr ewidencyjny 180, obręb Bronisin Dworski oraz użyczonej działce nr 187/1 należącej do Agnieszki i Adama Bednarczyk.

Podstawa prawna.

- Umowa spisana pomiędzy Gminą Rzgów a projektantem na wykonanie projektu.

- Mapa do celów lokalizacyjnych zewidencjonowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego  Wschodniego pod nr 442.1661.2016 z dnia 29.06.2016 r.

- Wypis z planu zagospodarowania

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. poz.1554).

- Normy i obowiązujące przepisy

- Wstępne uzgodnienia z inwestorem.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Droga gminna stanowi dojazd do zabudowy i gruntów rolnych. Początek opracowania : krawędź nawierzchni drogi powiatowej nr 1233E,  koniec opracowania –granica działki nr 187/41.

Istniejący pas drogowy wynosi 3,70-5,65m szerokości od drogi powiatowej do granicy działki nr 301 istniejący rów wraz z przepustem z rur DN 400 dł. 18,40m. Docelowy pas drogowy po wykupie o szerokości 10 m.

Droga od km 0+000 do km 0+220m posiada nawierzchnie tłuczniową z widocznymi śladami zniszczenia, brak spadków poprzecznych i profilu podłużnego.

Stan nawierzchni wymaga odbudowy i poszerzenia do szerokości  4,00m

Pobocze po obu stronach gruntowe.

Odwodnienie pasa drogowego jest powierzchniowe do istniejącego rowu po prawej stronie, który należy wzmocnić korytkami żelbetowymi do działki 181/5.

W ciągu przebudowywanej drogi znajduje się istniejące uzbrojenie , sieć wodociągowa ( poza pasem) i linia energetyczna.

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Dane projektowe:

-klasa drogi „D”- dojazdowa

-kategoria ruchu KR1

-szybkość projektowa 50 km/h

-szerokość jezdni 4,00m

-spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%

-odwodnienie powierzchniowe do istniejącego rowu.

- Konstrukcja jezdni-przekroje normalne i konstrukcyjne rys. nr 2

- Na poszerzeniu

–podbudowa z kruszywa łamanego grub.20cm wg PN-EN 13242:2004

–warstwa wiążąca z asfaltobetonu grub. 4cm wg PN-EN 13108-1 do niwelety istniejącej nawierzchni bitumicznej.

-warstwa ścierna z asfaltobetonu gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1

- Konstrukcja na pozostałym odcinku  wg rys.2 „ przekroje normalne i konstrukcyjne”

-wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem 0-31,5mm grub. 5 cm wg PN-EN 13242+A1:2010

-warstwa wiążąca grub. 4 cm z asfaltobetonu AC11 wg PN-EN 13108-1

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm AC 11S wg PN-EN 1308-1

3. Odwodnienie

Odwodnienie   powierzchniowe  z jezdni  ze spadkiem 2% do istniejącego rowu po stronie

prawej. Istniejący rów należy wzmocnić korytkami ściekowymi 1000X500 .

- Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu- zał. Nr 6 dane do przedmiaru

– wykonanie podbudowy tłuczniowej grub. 20 cm na poszerzeniu

-wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej grub. 5 cm

- wykonanie warstwy wiążącej grub. 4 cm

-wykonanie  warstwy ścieralnej grub. 4 cm

E) Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Teren nie wpisany do rejestru zabytków

- Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i ich otoczenia.

Przedstawiona inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników projektowanego obiektu

Opracował: