ZAŁ. Nr 5

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ  UL. STASZICA

W RZGOWIE  od km 0+000 do km 0+118

- Przedmiot inwestycji, zakres, lokalizacja.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej ul. Staszica o łącznej długości 118,00m.

Szerokość jezdni bitumicznej po wybudowaniu 5,00m.

Projektowana droga mieści się w granicy pasa drogowego na działce nr ewidencyjny 159/10, obręb Rzgów.

Podstawa prawna.

- Mapa do celów lokalizacyjnych zewidencjonowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego  Wschodniego pod nr 442.1660.2016 z dnia 29.06.2016 r.

- Wypis z planu zagospodarowania

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. poz.1554).

- Normy i obowiązujące przepisy

- Wstępne uzgodnienia z inwestorem.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Droga gminna stanowi dojazd do zabudowy i gruntów rolnych. Początek opracowania : krawędź nawierzchni ul. Krasickiego,  koniec opracowania –granica działki nr 159/8

Istniejący pas drogowy wynosi 10,00 m szerokości w liniach rozgraniczających 15,0m.

Droga od km 0+000 do km 0+118,0 m posiada nawierzchnie tłuczniową  o szer. 3,0m z widocznymi śladami zniszczenia, brak spadków poprzecznych i profilu podłużnego.

Stan nawierzchni wymaga odbudowy i poszerzenia do szerokości  5,00m

Pobocze po obu stronach gruntowe.

Odwodnienie pasa drogowego jest powierzchniowe.

W ciągu przebudowywanej drogi znajduje się istniejące uzbrojenie , sieć wodociągowa  , gazociąg i linia energetyczna. Urządzenia nie kolidują z budowa drogi

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Dane projektowe:

-klasa drogi „D”- dojazdowa

-kategoria ruchu KR1

-szybkość projektowa 50 km/h

-szerokość jezdni 5,00m

-spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%

-odwodnienie powierzchniowe do istniejącego gruntu.

-od strony północnej krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie z betonu C12/15

- Konstrukcja jezdni-przekroje normalne i konstrukcyjne rys. nr 2

- Konstrukcja jezdni

- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o grub. 10 cm

–podbudowa z kruszywa łamanego grub.20cm wg PN-EN 13242:2004

–warstwa wiążąca z asfaltobetonu grub. 4cm AC11wg PN-EN 13108-1 do niwelety istniejącej nawierzchni bitumicznej.

-warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm AC 11S  wg PN-EN 13108-1

- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie z betonu C12/15

3. Odwodnienie

Odwodnienie   powierzchniowe  z jezdni  ze spadkiem 2% do istniejącego gruntu.

- Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu:

-warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o grub. 10 cm                          -644,85m2

- podbudowa  tłuczniowa dwuwarstwowo z kruszywa łamanego grub.20cm -644,85m2

- wykonanie warstwy wiążącej grub. 4 cm                                                      -633,55m2

-wykonanie  warstwy ścieralnej grub. 4 cm                                                     -620,00m2

- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie z betonu C12/15                        -118mb

E) Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Teren nie wpisany do rejestru zabytków

- Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i ich otoczenia.

Przedstawiona inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników projektowanego obiektu

Opracował: