# SPIS RYSUNKÓW

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		1:500

2. INWENTARYZACJA BUD.- RZUT FUNDAMENTÓW		1:50

3. INWENTARYZACJA BUD. - RZUT PARTERU			1:50

4. INWENTARYZACJA BUD. - RZUT DACHU			1:50

5. INWENTARYZACJA BUD. - PRZEKRÓJ A-A			1:50

6. INWENTARYZACJA BUD. - ELEWACJA WSCHODNIA		1:50

7. INWENTARYZACJA BUD. - ELEWACJA ZACHODNIA		1:50

8. INWENTARYZACJA BUD. - ELEWACJA POŁUDNIOWA	1:50

9. INWENTARYZACJA BUD. - ELEWACJA PÓŁNOCNA		1:50

10. PROJEKT BUD. - RZUT PARTERU				1:50

11. PROJEKT BUD. - RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ		1:50

12. PROJEKT BUD. - RZUT DACHU				1:50

13. PROJEKT BUD. – PRZEKRÓJ  A-A 				1:50

14. PROJEKT BUD. – PRZEKRÓJ  B-B 				1:50

15. PROJEKT BUD. – ELEWACJA ZACHODNIA 			1:50

16. PROJEKT BUD. – ELEWACJA WSCHODNIA 			1:50

17. PROJEKT BUD. – ELEWACJA POŁUDNIOWA		1:50

18. PROJEKT BUD. – ELEWACJA PÓŁNOCNA			1:50

19. PROJEKT BUD. - WYKAZ STOLARKI OKIEN I DRZWI

## OPIS TECHNICZNY

1.0.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku istniejącej świetlicy z instalacjami wewnętrznymi, przebudową ist. Przyłącza wody oraz przyłączem gazu wraz ze zbiornikiem na gaz propan butan zlokalizowaną we wsi Gospodarz 47A dz. nr 52

1.2. INWESTOR I ZLECENIODAWCA

Inwestorem i Zleceniodawcą jest:

URZĄD MIASTA I GMINY RZGÓW

KGW w GOSPODARZU

95-030 RZGÓW

PL. 500-LECIA 22

1.3. PODSTAWY PRAWNE

- zamówienie Zleceniodawcy

- mapa do celów projektowych

- uzgodnienia robocze z Inwestorem

- wytyczne technologiczne otrzymane od Inwestora

- wypis z planu zagospodarowania

- warunki i umowa o zaopatrzeniu w wodę

- warunki i umowa o przesyłowa PGE

- inwentaryzacja budowlana

1.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku istniejącej świetlicy we wsi Gospodarz 47A gm. Rzgów  dz. Nr 52

2.0.	STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. LOKALIZACJA

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się we wsi Gospodarz 47A gm. Rzgów  działka nr 52

2.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Działka nr 52 jest położona we wsi Gospodarz gm. Rzgów z wejściem i zjazdem od strony południowej

Na działce 52 znajduje się murowany budynek parterowy przedmiotowej świetlicy jako wolnostojący usytuowany centralnie na działce.

Działka Nr 52 posiada przyłącze instalacji wody do budynku i kanalizacji sanitarnej do istn. Zbiornika szczelnego usytuowanego w płn. części działki, oraz przyłącze energetyczne. Działka nr 52 posiada urządzony zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej.

Teren działki 52 jest ogrodzony od strony sąsiednich działek i od strony drogi, teren jest zagospodarowany.

3.0.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozbudowę istniejącego budynku świetlicy projektuje się od strony wschodniej i północnej.

Z uwagi na projektowaną rozbudowę projektuje się przebudowę istniejącego przyłącza wody.

Na wniosek Inwestora projektuje się przyłącze gazu wraz ze zbiornikiem na gaz propan-butan.

Nie przewiduje się na trenie działki parkowania samochodów ciężarowych.

4.0.	BILANS TERENU

POW. TERENU OPRACOWANIA

Dz. Nr 52-	-						 ............. m²

Pow. zabudowy bud. istn.	-				   119,70 m²

Pow. zabudowy bud. proj.	-				     63,80 m²

Pow. zabudowy razem		   183,50 m²

Wskaźnik wielkości zabudowy istn. i proj. do pow. działki 52

....................................................................

- OPIS BUDYNKU

5.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Projektowana rozbudowa budynku wraz z częścią istniejącą przeznaczona jest na cele i potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich wsi Gospodarz.

5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PARTERU po rozbudowie

1.-  wiatrołap					   13,20 m²

2.-  świetlica					   25,75 m²

3.-  świetlica 					     9,60 m²

4.-  świetlica					   37,15 m²

5.-  korytarz					     5,75 m²

6.-  kuchnia					   14,65 m²

7.-  pom. gosp.				     5,55 m²

8.-  WC					     3,45 m²

9.-  szatnia					   11,15 m²

10.-pom.porządkowe			     1,20 m²

11.-WC „M”					     4,15 m²

12.-WC „D”						   3,70 m²

13.- pom. gosp. Kotłownia 			   4,10 m²

PUr razem					 139,40 m²

# Powierzchnia użytkowa projektowana razem	139,40 m²

# 5.3. KUBATURA

# KUBATURA PROJEKTOWANA				3366,50 m³

# 6.0.	ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

# 6.1. OPIS BUDYNKU

# 6.1.1. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE

# Zaprojektowano rozbudowę parterowego budynku świetlicy niepodpiwniczonego i bez poddasza użytkowego. W części dobudowanej zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze z kotłownią , witrołap z nowym wejściem od strony wschodniej , szatnię oraz WC damski jako spełniający wymagania dla osób niepełnosprawnych , Wc męski , szafę porządkową oraz pomieszczenie gospodarcze za istn. kuchnią na sprzęt sportowy i turystyczny.

# Poziom parteru zlokalizowano 15cm nad poziomem terenu w miejscu wejścia i wjazdu, w pozostałych 10cm.

# Z uwagi na projektowaną rozbudowę projektuje się przebudowę fragmentu przyłącza wody oraz zmianę czynnika grzewczego z istn. elektrycznego ( piece akumulacyjne ) na wodne ogrzewanie lokalne gazowe na gaz propan-butan.

# 6.1.2. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

# Konstrukcję budynku stanowią:

# - ściany zewn. murowane o gr. 25cm i wewn. o gr. 12cm

# - strop żelbetowy wylewany o gr.8cm nad pom gosp-kotłownią oraz sufit podwieszony ocieplony

# - fundamenty żelbetowe o wys. 40cm

# - ściany fundamentowe z bloczków betonowych  o gr. 24cm

# - dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą stalową dachówkową, kąt nachylenia połaci 20°.

# Pozostałe materiały:

# - okna i drzwi drewniane lub pvc,

# - zewn. ocieplenie ścian styropian  o gr. 20cm i 10 cm

# - wentylacja grawitacyjna przez rury wentylacyjne typu „spiro” zgrupowane w kominy i zakończone nasadą kominową przeciwdeszczową z wywietrzakiem dachowym.

# 6.2. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE I KOLORYSTYKA

# 6.2.1. ŚCIANY PARTERU

# - ściany murowane tynkowane tynkiem cem-wap. lub płyty gips-kart.

# - malowane farba podkładową oraz emulsyjną x2

# 6.2.2. SUFITY PODWIESZONE

# Zaprojektowano podbitkę wystającej połaci dachowej jako ażurową w 50% powierzchni.

# Wewnątrz pom. zaprojektowano sufity podwieszone i zabezpieczenie konstrukcji ( więźba dachowa ) w klasie odporności ogniowej

# 6.2.3. POSADZKI

# Na parterze zaprojektowano:

# -	w pom. mag. posadzkę wg opisach na rysunkach rzutów. ceramiczną

# -	w pom. wykładanych płytkami ceramicznymi cokoły odpowiednio z płytek ceramicznych

# 6.2.4.OKNA I DRZWI

# Stolarka okien i drzwi z pcv, jak istniejące, szklenie szybami zespolonymi jedno lub dwu-komorowymi z argonem. Drzwi zewnętrzne pcv lub aluminiowe termoizolacyjne szklane. Drzwi do pom. gosp-kotłowni pełne stalowe termiczne.

# 6.2.5. WYKOŃCZENIE POM. SANITARNYCH,

# W pom. sanitarnych, WC i umywalniach

# ściany wyłożone płytkami szkliwionymi do sufitu

# posadzki wyłożone płytkami szkiwionymi antypoślizgowymi

# pomieszczenia wyposażone w urządzenia sanitarne jak na rysunkach i proj. branżowych.

# 6.3. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE I KOLORYSTYKA

# 6.3.1. ŚCIANY

Ściany zewnętrzne tynkowane tynkiem strukturalnym cienkowarstwowym w kolorze pastelowym aby uzyskać jednolity charakter obiektu.

Preferowane kolory pastelowe np. piaskowy lub groszkowy.

# 6.3.2. DACH

# Dach projektuje się kryty blachą dachówkową w kolorze brązowym lub grafitowym.

# 6.3.3. OKNA I DRZWI

# Stolarka okien i drzwi wg wykazu stolarki dla części projektowanej.

# 6.3.4. RYNNY I RURY SPUSTOWE

# Rynny i rury spustowej z pcv , obróbki blacharskie w kolorze blachy dachówkowej o Ø150 4szt.

# 6.3.5. BALUSTRADY

# Nie dotyczy

# TECHNOLOGIA

# 7.1. OPIS OGÓLNY

# Projektowana rozbudowa budynku świetlicy obejmuje pomieszczenia sanitarne, wiatrołap, pom.gosp-kotłownię oraz pom gosp. na sprzęt turystyczny  zlokalizowane na jednej kondygnacji - parterze.

# Oświetlenie dzienne pomieszczeń zapewniają okna oraz sztuczne lampami górnymi wg. proj. elektr. W projektowanych pomieszczeniach pobyt ludzi przewiduje się około 20 osób przez okres do 6 godzin sporadycznie tzn w czasie przewidywanych planowanych zajęć członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Gospodarzu.

# 7.2. ZATRUDNIENIE

# W projektowanym budynku nie będzie zatrudnionych osób.

# 8.0.	KONSTRUKCJA

# 8.1. OGÓLNA INFORMACJA

# Rozbudowę budynku świetlicy zaprojektowano jako budynek murowany parterowy kryty dachem o konstrukcji drewnianej i kącie nachylenia połaci dachowej 20º .

Szczegółowy opis konstrukcji budynku znajduje się w części konstrukcyjnej projektu.

# 9.0.	INSTALACJE WEWNĘTRZNE

# 9.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

# Instalację zewn. i wewnętrzną elektryczną projektuje się w oparciu o istniejące przyłącze elektryczne .

# Wykonanie instalacji elektrycznych w projektowanym budynku obejmuje instalacje oświetleniową, gniazd wtyczkowych i odgromową.

Szczegółowy opis instalacji elektrycznej budynku znajduje się w części instalacyjnej projektu.

# 9.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI.

# Instalację grzewczą projektuje się w oparciu o projektowaną inst. zewn. i wewn. gazu ( przyłącze gazu wraz ze zbiornikiem na gaz propan-butan ).

# Projektuje się instalację wentylacyjną grawitacyjną z wywietrzakami dachowymi dla sal świetlicy i wc z pobudzeniem elektrycznym.

# Szczegółowe informacje o instalacji c.o.  znajdują się w projektach branżowych.

# 9.3. INSTALACJA WODY I KANALIZACJI.

# Instalację wewn. wody projektuje się w oparciu o istniejące przyłącze wody .z wodociągu gminnego.

# Instalację kanalizacji projektuje się w oparciu o istniejące przyłącze kan. .do szczelnego zbiornika na ścieki zlokalizowanego w płn. części działki.

# Szczegółowe informacje o instalacji zewn. i wewn. wody i kanalizacji znajdują się w projekcie branżowym.

# 10.0.	WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD

# Projektuje się:

# -Współczynnik przenikania ciepła ścian zewn.

# U= 0.245 < 0, 25 W/(m²xK)

# -Współczynnik przenikania ciepła dachu

# U= 0, 27 W/(m²xK) < 0,3 W/(m²xK)

# -Współczynnik przenikania ciepła okien i drzwi zewn.

# U= 1,1 < 1,3 W/(m²xK)

# CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

# 11.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ

# Budynek zaopatrywany jest i będzie w wodę z wodociągu gminnego.

# Szczegółowy opis w projekcie branżowym.

# 11.2. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

# Budynek jest i będzie wyposażony w instalację kanalizacji podłączoną do lokalnego indywidualnego istniejącego zbiornika na ścieki.

# Szczegółowy opis w projekcie branżowym.

# 11.3. WYWÓZ ŚMIECI

# Śmieci magazynowane będą w zamkniętym pojemniku na odpady usytuowanym na terenie działki w pom. gosp.-kotłowni i wywożone przez służby gminne na odpowiednie składowiska śmieci.

# 12.0.	WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA POżAROWEGO

# 12.1.	Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania

# Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r  ) z późniejszymi zmianami

# Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 poz. 690, z 15 czerwca 2002r z późniejszymi zmianami)

# Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 109 poz.719 z 2010r )

# Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie Przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych ( Dz.U. 124 poz. 1030 z 2009r )

# Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności ( Dz.U Nr 55 poz. 362 z 1998r )

# PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

# PN-IEC 61024-1/2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

# PN-B-02852/2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

# Powierzchnia , wysokość i liczba kondygnacji

# Budynek świetlicy  składa się z jednej części i jest parterowy.

# Przedmiotowy budynek jest zaprojektowany bez podpiwniczenia, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu z blachy stalowej dachówkowej na łatach drewnianych. Ogrzewanie budynku zaprojektowano wodne na paliwo gazowe – gaz propan-butan. Zbiornik na gaz zlokalizowany na terenie działki.

# Wysokość budynku 	do 6,10m	- budynek niski

# Powierzchnia zabudowy projektowanej 		183,50m²

# Powierzchnia użytkowa:				139,40 m²

# Kubatura			3366,50 m³

# 12.4.	Odległość od obiektów sąsiadujących

# Budynek świetlicy zaprojektowano jako budynek wolnostojący.

# Od granicy z działkami sąsiednimi w odległości

# od strony północnej	ok. 17,00 m

# od strony wschodniej	4,50 m

# od strony południowej	12,55 – 12,85 m

# Odległość od sąsiedniego budynku zlokalizowanego od strony wschodniej na granicy z dz nr 52 wynosi mniej niż 8,00 m. Ściana graniczna tego budynku stanowi ścianę zewnętrzną i ścianę oddzielenia pożarowego zbudowaną na własnym fundamencie.

# Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

# Obliczona na podstawie otrzymanych danych od Inwestora gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza    < 500MJ/m²

# 12.7.	Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach

# -	całą część projektowana budynku zaliczono do PM zagrożenia ludzi

# 12.8.	Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

# W przedmiotowym budynku nie występuje zagrożenie wybuchem gdyż w budynku nie występują materiały, które mogą stwarzać potencjalne zagrożenie wybuchem.

# 12.9.	Podział obiektu na strefy pożarowe

# Przedmiotowy budynek jest w jednej strefie pożarowej  PM,

# 12.10	Klasy odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

# Elementy budynku nierozprzestrzeniające ogień. Wymagania dotyczące odporności ogniowej są spełnione.

# 12.11.	Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne ( bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

# Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku bezpośrednio albo drogą komunikacji ogólnej, zwanej dalej „drogą ewakuacyjną”.

# W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, jest zapewnione przejście zwane dalej  „przejściem ewakuacyjnym”, o długości nie przekraczającej w strefach pożarowych ZL – 40m.

# Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż EI 15.

# 12.12.	Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

# W projekcie instalacji elektrycznej zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu do użytku przez Straż Pożarną przy wejściu głównym do budynku.

# Zaprojektowano instalację odgromowa w zakresie podstawowym.

# Przejścia instalacyjne przez ściany oddzielenia pożarowego winny być wykonane w klasie odporności tej ściany.

# 12.13.	Dobór urządzeń przeciwpożarowych w budynku, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

# Ze względu na parametry potencjalnego zagrożenia pożarowego nie występuje konieczność stosowania stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

# Hydranty wewnętrzne nie są wymagane.

# Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniona w ilości 20 dcm³/sek. z co najmniej dwóch hydrantów znajduje się w odległości <75m od przedmiotowego budynku.

# 12.14	Wyposażenie w gaśnice

# Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg ( lub 3 dcm³ ) zawartego w gaśnicach powinna przypadać , z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych na każde 300m²  powierzchni  strefy pożarowej PM

# Przy rozmieszczeniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

# odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30m

# do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m.

# 12.15	Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

# Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektów budowlanych o takim przeznaczeniu, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10m³/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80mmm.

# Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:

# między hydrantami – do 150m

# od zewn. krawędzi jezdni drogi lub ulicy – do 15m

# najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego – do 75m

# innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego – do 150m

# od ściany chronionego budynku – co najmniej 5m

# Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniona w ilości

# 20 dcm³/sek. z co najmniej dwóch hydrantów i znajduje się w odległości <75m od przedmiotowego budynku.

# Drogi pożarowe

# Drogę pożarową dla budynku stanowi droga wojewódzka przez wieś Gospodarz.

Opracowała:

tech. bud. Czechowicz Anna

Projektant:

mgr inż. arch. Mirys Elżbieta

Sprawdzający:

# mgr inż. arch. Makuch Dariusz