ZAŁ. Nr 4

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Przedmiot inwestycji, zakres, lokalizacja.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Reja w Rzgowie o łącznej długości 347,00m

Zakres robót obejmuje odcinek od krawędzi jezdni ul. Kusocińskiego do działki nr 279, obręb Rzgów. Pas drogi obejmuje działkę nr 289 obręb Rzgów.

Roboty będą prowadzone w granicach istniejącego pasa drogowego.

- Podstawa prawna.

- Mapa do celów lokalizacyjnych zewidencjonowana w Starostwie Powiatu Łódzkiego Wschodniego pod nr 442.208.2015 r. dnia 23.09.2015

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami).

- Normy i obowiązujące przepisy.

- Wstępne uzgodnienia z projektantem.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Na działce o nr ewid. 289 zlokalizowana jest droga gminna o szerokości pasa drogi 6,00 -7,00 m.

Szerokość istniejącej nawierzchni z destruktu wynosi 3,50-4,00 m.

Na pewnym odcinku od ul. Kusocińskiego po prawej stronie zlokalizowany jest rów przydrożny, na pozostałym odcinku odwodnienie powierzchniowe.

W granicach pasa drogi i poza pasem zlokalizowane są następujące urządzenia obce:

- wodociąg Dn110

- kable WN, NN

- linia napowietrzna telekomunikacyjna, 3 słupy do przesunięcia przy posesji nr 7 i 9 i pierwszy słup  w ul. Reja od ul. Kusocińskiego

- kanalizacja sanitarna istniejąca i projektowana

W/w urządzenia  nie kolidują z przebudową drogi. Włazy kanalizacyjne ,skrzynki wodociągowe  i gazowe uliczne wyregulować do niwelety projektowanej kostki pod nadzorem gestorów tych urządzeń.

- Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z destruktu ze względu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Zgodnie z rys. 1 "Projekt zagospodarowania terenu" przewiduje się ułożenie nawierzchni 
z kostki betonowej o szerokości jezdni 5,00 m i poboczami gruntowymi o szerokości do 1,00 m w zależności od szerokości pasa drogi.

Zgodnie z rys. nr 2 "Przekroje normalne i konstrukcyjne" zaprojektowano jezdnię w/g następujących parametrów:

- kostka betonowa szara grub. 8 cm w/g PN-EN 1338:2005,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm,

- podbudowa z tłucznia stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm w/g PN-EN 13242,

- krawężnik betonowy wibroprasowany 15x22x100 w/g PN-EN 1340:2004/AC: 2007 na ławie betonowej C12/15 (B15) w/g PN-EN 2061:2003,

- pobocze gruntowe.

- Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Teren nie wpisany do rejestru zabytków

- Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i ich otoczenia.

Przedstawiona inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników projektowanego obiektu

Opracował: